## Slide 1: Сетевая связность и приватность в Cisco

## Slide 2
В чём смысл задания
Вы создаёте ситуацию, когда внутри сети (в офисе) есть сервер с «личным» адресом, который никому снаружи не виден, но при этом люди из интернета должны к нему попадать. Роутер выступает переводчиком: он заранее знает правило — «если кто-то стучится на внешний адрес 203.0.113.10, отдай этот запрос на внутренний сервер 192.168.1.10».
В шагах задания вы буквально прописываете это правило и помечаете интерфейсы:
ip nat inside — это «наша сеть, тут адреса приватные».
ip nat outside — это «интернет, тут адреса публичные».
ip nat inside source static 192.168.1.10 203.0.113.10 — жёсткое правило: «этот внутренний IP всегда виден снаружи вот под этим публичным IP».
Проверка через show ip nat translations показывает таблицу этих переводов, а в симуляции видно, как у пакетов меняется адрес источника/назначения.
Для чего это нужно
Чтобы публиковать внутренние сервисы наружу. Веб‑сервер, почтовый сервер, терминальный сервер — всё это должно быть доступно извне, но не раскрывать реальные внутренние адреса.
Для безопасности. Внутри сети используют приватные адреса (192.168.x.x), которые не маршрутизируются в интернете. Так ты прячешь топологию своей сети: снаружи видно только внешний IP, а не реальные IP серверов и рабочих станций.
Для контроля доступа. Все входящие запросы идут через шлюз (роутер/межсетевой экран), где можно поставить правила безопасности, логирование, фильтрацию.
Для экономии публичных IP‑адресов. Раньше их было мало, и NAT был способом «растянуть» несколько внутренних устройств на один внешний IP. Сейчас это по‑прежнему стандарт, даже когда публичных адресов хватает.
Простой пример из реального мира
Представьте небольшой офис интернет‑магазина:
Внутри у них веб‑сервер на адресе 192.168.1.10 — он отдаёт сайт магазина.
У провайдера им выдали один публичный IP, например 203.0.113.10.
Клиенты заходят на сайт по этому публичному IP.
Администратор настраивает на пограничном роутере статический NAT: «запросы на 203.0.113.10 отправляй на 192.168.1.10». Теперь:
Клиент из интернета видит только 203.0.113.10 и открывает сайт.
Внутри офиса никто не менял настройки сервера.
Если завтра сервер переедет на другой внутренний IP, администратор просто поменяет правило на роутере, и снаружи ничего не изменится.